三鼎全站仪（南方高端）；采用瑞士徕卡操作系统

1.激光对点的打开：单击USER键

开机界面F4上面对应的尖头键：切换F1，F2，F3不同的显示内容

USER键：自定义键9可以设置成很多功能的快捷键，目前设置成对电器开关

FNC键；常用功能键，里面的主要设置可以重新设置USER自定义键键和MEAS触发键

MENU：菜单键

PAGE：翻页键

ESC：返回键

ENT：回车确认键

MEAS：触发键（目前设置成测量快捷键，测距测坐标直接按这个键就行）

2.放样步骤：

开机---MENU（菜单）-F1—F2放样—F2—设置测站—F3坐标------输入X坐标值—ENT—

输入Y坐标值—ENT--输入H高程值—ENT--输入点号—ENT—F4保存—输入仪高—F4确认—F3定向---F2坐标定向---F2坐标----输入X坐标值—ENT—

输入Y坐标值—ENT--输入H高程值—ENT--输入点号—ENT—F4保存—照准后视—F3记录—F1取消—F4确认---F4开始—F4箭头标志两下—F2放点—输入放羊点坐标—F4确认—转动仪器使HZ值为0度0分0秒-----指挥镜子瞄准—MEAS测距---观察平距值变化直到您要的精度

3.测量（引点）步骤：开机---MENU（菜单）-F1—F1测量—F2—设置测站—F3坐标------输入X坐标值—ENT—

输入Y坐标值—ENT--输入H高程值—ENT--输入点号—ENT—F4保存—输入仪高—F4确认—F3定向---F2坐标定向---F2坐标----输入X坐标值—ENT—

输入Y坐标值—ENT--输入H高程值—ENT--输入点号—ENT—F4保存—照准后视—F3记录—F1取消—F4确认---F4开始—照准目标点—按MEAS测量（该界面共有三个页面，分别显示测出的平距，斜距和高差，坐标，按PAGE翻页键查看不同内容

更直观的操作演示请观看随机的光盘，里面有视频教学